Программирование LPT-порта в стандартном режиме

Теоретические сведения

Порт параллельного интерфейса был введен в PC для подключения принтера. Отсюда и пошло его название — LPT (Line Printer Terminal — порт построчного принтера). Традиционный, он же стандартный, LPT-nopm (называемый еще SPP-портом) ориентирован на вывод данных, хотя с некоторыми ограничениями позволяет и вводить данные. Существуют различные модификации LPT- порта — двунаправленный, EPP, ЕСР и др., расширяющие его функциональные возможности, повышающие производительность и снижающие нагрузку на процессор. Поначалу они являлись фирменными решениями отдельных производителей, позднее был принят стандарт IEEE 1284.

С внешней стороны порт имеет 8-битную шину данных, 5-битную шину сигналов состояния и 4-битную шину управляющих сигналов, выведенные на разъем-розетку DB-25S. В LPT-порте используются логические уровни ТТЛ, что ограничивает допустимую длину кабеля из-за невысокой помехозащищенности ТТЛ-интерфейса. Гальваническая развязка отсутствует — схемная «земля» подключаемого устройства соединяется со схемной «землей» компьютера. Из-за этого порт является уязвимым местом компьютера, страдающим при нарушении правил подключения и заземления устройств. Поскольку порт обычно располагается на системной плате, в случае «выжигания» порта зачастую выходит из строя и его ближайшее окружение, вплоть до выгорания всей системной платы. С программной стороны LPT-порт представляет собой набор регистров, расположенных в адресном пространстве ввода-вывода. Регистры порта адресуются относительно базового адреса порта, стандартными значениями которого являются 3BCh, 378h и 278h. Порт может использовать линию запроса аппаратного прерывания, обычно IRQ7 или IRQ5. В расширенных режимах может использоваться и канал DMA.

Практически все современные системные платы (еще начиная с PCI-плат для процессоров 486) имеют встроенный адаптер LPT-порта. На старых картах ISA LPT-порт чаще всего соседствует с парой COM-портов, а также с контроллерами дисковых интерфейсов (FDC и IDE). Кроме того, LPT-порт обычно присутствует на плате старинного дисплейного адаптера MDA (монохромный текстовый) и HGC (монохромный графический «Геркулес»). Есть и карты PCI с дополнительными LPT-портами.

Традиционный LPT-порт называется стандартным параллельным портом (Standard Parallel Port, SPP), или SPP-портом.

Таблица 1 Описание выводов LPT-порта

| Вывод | Наименование | Направление | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strobe# | Out/In | Строб данных. Данные фиксируются во внешнем устройстве по низкому уровню сигнала |
| 2 | D0 | Out | Data Bit 0 |
| 3 | D1 | Out | Data Bit 1 |
| 4 | D2 | Out | Data Bit 2 |
| 5 | D3 | Out | Data Bit 3 |
| 6 | D4 | Out | Data Bit 4 |
| 7 | D5 | Out | Data Bit 5 |
| 8 | D6 | Out | Data Bit 6 |
| 9 | D7 | Out | Data Bit 7 |
| 10 | Ack# | In | Acknowledge (Подтверждение). Сигнал подтверждения приёма байта внешним устройством (запрос на приём следующего байта данных). |
| 11 | Busy | In | Busy (Занято). Приём данных внешним устройством возможен только при низком уровне сигнала. |
| 12 | PE | In | Paper End (Конец бумаги) – высокий уровень сигнализирует о конце бумаги. |
| 13 | SEL | In | Select (Выбор). Сигнал готовности ВУ. С его помощью принтер говорит о том, что он выбран и готов к работе. У многих принтеров имеет постоянно высокий уровень. |
| 14 | Auto LF# | Out/In | Сигнал автоматического перевода строки. Получив его, принтер переводит каретку на следующую строку. |
| 15 | Error# | In | Сигнал ошибки принтера. Активен при внутренней ошибке, переходе принтера в состояние off-line или при отсутствии бумаги. |
| 16 | Init# | Out/In | Сигнал инициализации (сброса) принтера. |
| 17 | Select In# | Out/In | Сигнал принтеру о том, что он выбран и последует передача данных. |
| 18-25 | GND | - | Схемная земля |

Контроллер SPP-порта содержит три 8-битных регистра, расположенных по соседним адресам в пространстве ввода-вывода, начиная с базового адреса порта BASE (3BCh, 378h или 278h):

Регистр данных (Data Register, DR), адрес = BASE. Данные, записанные в этот регистр, выводятся на выходные линии Data[7:0]. Данные, считанные из этого регистра, в зависимости от схемотехники контроллера соответствуют либо ранее записанным данным, либо сигналам на тех же линиях, что не всегда одно и то же.

- Регистр состояния (Status Register, SR) предназначен только для чтения, адрес = BASE + 1. Регистр отображает 5-битный порт ввода сигналов состояния (см. табл. 15.1) и флаг прерывания (SR.2).

- Регистр управления (Control Register, CR), адрес = BASE+2, допускает запись и чтение. Регистр связан с 4-битным портом вывода управляющих сигналов (биты 0-3, см. табл. 15.1), для которых возможно и чтение; выходной буфер обычно имеет тип «открытый коллектор». Это позволяет корректно использовать линии данного регистра как входные при программировании их в высокий уровень. Бит CR.5 управляет направлением передачи (1 — ввод, только для портов PS/2, см. далее). Бит CR.4 разрешает прерывание по спаду сигнала на линии Ack# — сигнал запроса следующего байта в протоколе Centronics.

- Любые протоколы обмена с устройствами через стандартный LPT-порт реализуются программно, чтением и записью регистров порта. Например, для вывода одного байта по протоколу Centronics требуется как минимум 4-5 операций ввода-вывода с регистрами порта. Отсюда вытекает главный недостаток обмена через стандартный порт — невысокая скорость при значительной загрузке процессора. Порт удается разогнать до скоростей 100-150 Кбайт/с при полной загрузке процессора.

Ход работы

- Убедиться, что в BIOS ПК параллельный порт сконфигурирован на использование диапазона адресов регистров данных, состояния и управления от 378h до 37ah.

- На основе образца, включающего функцию конфигурирования драйвера directio2000() для возможности получения доступа к чтению и записи соответствующих регистров контроллера LPT, собрать проект в среде программирования Microsoft Visual Studio 6, реализующий управление линейкой светодиодов следующим образом:

  - Программа реализует счётчик вверх до значения 255 и обратно до 0 с паузой между отображаемыми на светодиодах значениями.

  - Программа реализует вывод кода символа считанного с клавиатуры.

  - Программа реализует бегущую строку.

  - Программа реализует перемещающийся вправо-влево огонёк.

  - Примечание: для чтения и записи данных в порт можно воспользоваться библиотечными функциями библиотеки conio.h, прототипы которых выглядят следующим образом: int _inp(unsigned short addr) и int outp(unsigned short addr, int value).

- Продемонстрировать результат преподавателю.

Контрольные вопросы: